## Slide 1: Sensoris 사용법(기초)
DataMessages의 주요 내용

## Slide 2: Sensoris 메시지 기본 구조
데이터를 보내는 DataMessags
  DataMessage에 센서(들)의 정보를 전달
데이터를 보내는 장치(센서)에 상태정보나 전송주기 등 변경을 요청하는 JobMessage
Sensoris
Data
DataMessages
DataMessage
JobMessage
JobRequestMessage
JobStatusMessage
Job

## Slide 3: DataMessages의 Envelope
version
  사용한 sensoris 버전(Format version)
Submitter
  데이터 제공자 정보
  Type에 제공하는 서비스를 문자열 입력하는데 Sensoris의 필드 중에 있는 값이 아니라 임의의 문자열로 보여짐
    표준 상에는 유의미한 값을 사용자가 직접 입력해야 하기 때문에 실제 사용할 때는 업체 간 정의가 필요할 수 있음
extension_type_url_and_version
  확장필드를 사용한 경우 사용자가 직접 버전을 정의하고 그 버전을 받을 수 있는(또는 확장된 proto 파일의 위치) URL을 제공할 수 있음

## Slide 4: DataMessage의 Envelope
모든 필드가 명시적으로 필수는 아니지만 센서 데이터를 전송할 때 필수적인 필드는 아래와 같음
  ids
    메시지 식별자 모음. 특히 session_id와 message_id는 메시지 추적 및 세션 관리에 필수
  job_ids
    이 메시지를 요청한 Job의 ID 리스트. Job 기반 전송 체계에서는 필수
  vehicle_id
    차량 식별자 (보통 ids.vehicle_id 안에 있음). 어떤 차량에서 온 데이터인지 추적할 때 필요

## Slide 5: DataMessage의 Envelope
선택적 필드
  vehicle_dimensions
    차량의 앞/뒤/좌/우/위/아래 방향 길이 정보. 차체 기반 위치 정렬 시 사용
  map_identification
    차량이 참조하는 맵 정보 (버전, 포맷 등). 맵 관련 event_relation과 함께 쓰이면 유용
  field_resolution_override
    특정 필드들의 해상도 스케일링 정보. 데이터 압축/해석 시 유용

## Slide 6: DataMessage의 EventGroup
실제 센서 데이터가 담기는 필드로 Sensoris의 category 필드에 있는 내용들을 입력
EventGroup은 배열 필드이기 때문에 여러 개의 센서 정보를 하나의 DataMessage에 담을 수 있음
  DataMessages는 센서 정보를 제공하는 주체를 정의하고 그 안에 DataMessage를 배열로 담을 수 있음
  중계 서버가 여러 주체의 DataMessage를 DataMessages를 통해 중계 할 수 있음
    단, 각각의 DataMessage와 송신 주체를 연결하기 위해서는 확장 필드를 사용하거나
    DataMessage 하위의 필드만으로 구분할 수는 있음

## Slide 7: DataMessage의 EventRelation
여러 센서들의 서로 간 상관 관계를 나타냄
DataMessage.EventEnvelop.id를 이용해 센서를 구분
from_id와 to_id로 두 장치의 관계를 type로 구분
  from_id 장치에 의한 to_id가 받은 영향 등을 표현
  예시 type=TRIGGERED_BY
    from_id 장치의 이벤트 정보가 to_id 장치의 이벤트 정보를 유발함

## Slide 8: DataMessage의 EventSource
DataMessage의 정보를 제공한 센서 정보와 그 장치가 제공한 DataMessage의 정보 필드를 입력
  장치 정보에
    설치위치, 사용하는 네비게이션 시스템 정보 등이 포함(sensor)
    센서의 명칭을 세부적으로 쓸 수 있음(entity)
      표준 내 제한이 없기 때문에 사용자간 협의가 필요할 수 있음
    복합 동작하는 센서의 정보 포함함(sensor_fusion)