## Slide 1: GPSD 테스트
2025.03.25

## Slide 2: 시험방법
총 시험시간 - 약 1000초(Sample 개수 10000개)
다음 조건에 따라 시험
  GPSD 연결 장치가 UART(/dev/ttyLP3), USB(/dev/ACM0)일 때
  Ntrip 사용 여부
  코드 수정 여부(Ntrip 사용 테스크로 분리)
다음 방법으로 결과를 계산
  MODE_2D 이상의 GPS 정보를 수신한 시간을 기록
  기록된 시간을 100ms로 나눈값 나머지(MOD)를 값을 계산
  계산된 값의 최대, 최소, 표준편차로 수신시간의 분포를 비교

## Slide 3: 결론
시험 환경 | GPSD 연결 | UART | UART | UART | USB | USB | USB
 | Ntrip 사용 | X | O | O | X | O | O
 | Code 수정 | X | X | O | X | X | O
최대값 |  | 49.0 | 98.0 | 49.0 | 44.0 | 47.0 | 46.0
최소값 |  | 30.0 | 1.0 | 29.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0
최대-최소 |  | 19.0 | 97.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0
평균 |  | 35.4 | 37.8 | 34.3 | 29.4 | 27.8 | 27.2
68%가 포함 (평균±표준편차) |  | 35.4±3.8 | 37.8±12.1 | 34.3±3.6 | 29.4±4.1 | 27.8±3.3 | 27.2±3.0
95%가 포함 (평균±표준편차×2) |  | 35.4±7.6 | 37.8±24.2 | 34.3±7.2 | 29.4±8.2 | 27.8±6.6 | 27.2±6.0
99.7%가 포함 (평균±표준편차×3) |  | 35.4±11.4 | 37.8±36.3 | 34.3±10.8 | 29.4±12.3 | 27.8±9.9 | 27.2±9.0
->GPSD를 USB로 연결한 경우 코드를 수정하지 않은 경우와 표준편차가 차이가 크지 않음

## Slide 4: UART, No Ntrip
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (UART, No Ntrip)
Max - Min =19.0ms
Max = 49.0ms
Min = 30.0ms
Avg = 35.4ms
Dev = 3.8ms

## Slide 5: UART, Ntrip
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (UART, Ntrip)
Max - Min =97.0ms
Max = 98.0ms
Min = 1.0ms
Avg = 37.8ms
Dev = 12.1ms

## Slide 6: UART, Ntrip, 코드 수정
Chart: GPS 수신 시간을 100ms로 나눈 나머지의 절대값 (UART, Ntrip, 코드 수정)
Max - Min =20.0ms
Max = 49.0ms
Min = 29.0ms
Avg = 34.3ms
Dev = 3.6ms

## Slide 7: USB, No Ntrip
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (USB, No Ntrip)
Max - Min =20.0ms
Max = 44.0ms
Min = 24.0ms
Avg = 29.4ms
Dev = 4.1ms

## Slide 8: USB, Ntrip
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (USB, Ntrip)
Max - Min =24.0ms
Max = 47.0ms
Min = 23.0ms
Avg = 27.8ms
Dev = 3.3ms

## Slide 9: USB, Ntrip, 코드 수정
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (USB, Ntrip, 코드 수정)
Max - Min =23.0ms
Max = 46.0ms
Min = 23.0ms
Avg = 27.2ms
Dev = 3.0ms