## Slide 1: GPSD 테스트
Ntrip 적용 테스트

## Slide 2: 결론
시험 환경 | GPS 연결 | UART | UART | UART | USB | USB | USB
 | Ntrip 사용 | X | O | O | X | O | O
 | Code 수정 | X | X | O | X | X | O
최대값 |  | 49.0 | 98.0 | 49.0 | 44.0 | 47.0 | 46.0
최소값 |  | 30.0 | 1.0 | 29.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0
최대-최소 |  | 19.0 | 97.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0
평균 |  | 35.4 | 37.8 | 34.3 | 29.4 | 27.8 | 27.2
68%가 포함 (평균±표준편차) |  | 35.4+3.8 | 37.8+12.1 | 34.3+3.6 | 29.4+4.1 | 27.8+3.3 | 27.2+3.0
95%가 포함 (평균±표준편차×2) |  | 35.4+7.6 | 37.8+24.2 | 34.3+7.2 | 29.4+8.2 | 27.8+6.6 | 27.2+6.0
99.7%가 포함 (평균±표준편차×3) |  | 35.4+11.4 | 37.8+36.3 | 34.3+10.8 | 29.4+12.3 | 27.8+9.9 | 27.2+9.0
수신시간을 100ms로 나눈 나머지(MOD)의 절대값(단위:ms)
->GPS를 USB로 연결한 경우 코드를 수정하지 않은 경우와 표준편차가 크게 차이가 없음

## Slide 3
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (UART, No Ntrip)
Max - Min =19.0ms
Max = 49.0ms
Min = 30.0ms
Avg = 35.4ms
Dev = 3.8ms

## Slide 4
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (UART, Ntrip)
Max - Min =97.0ms
Max = 98.0ms
Min = 1.0ms
Avg = 37.8ms
Dev = 12.1ms

## Slide 5
Chart: GPS 수신 시간을 100ms로 나눈 나머지의 절대값 (UART, Ntrip, 코드 수정)
Max - Min =20.0ms
Max = 49.0ms
Min = 29.0ms
Avg = 34.3ms
Dev = 3.6ms

## Slide 6
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (USB, No Ntrip)
Max - Min =20.0ms
Max = 44.0ms
Min = 24.0ms
Avg = 29.4ms
Dev = 4.1ms

## Slide 7
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (USB, Ntrip)
Max - Min =24.0ms
Max = 47.0ms
Min = 23.0ms
Avg = 27.8ms
Dev = 3.3ms

## Slide 8
Chart: GPS 수신 시간을 100ms으로 나눈 나머지의 절대값 (USB, Ntrip, 코드 수정)
Max - Min =23.0ms
Max = 46.0ms
Min = 23.0ms
Avg = 27.2ms
Dev = 3.0ms